## Slide 1: 习题解答 第一章 应用层

## Slide 2
第一章:计算机网络和Internet
.
  R4
（1）Dial-up modem over telephone line: home;
（2）DSL over telephone line: home or small office;
（3）Cable to HFC: home;
（4） 100 Mbps switched Ethernet: enterprise;
（5）Wifi (802.11): home and enterprise;
（6）3G and 4G: wide-area wireless.
FTTH

## Slide 3
第一章:计算机网络和Internet
.
  R23
  应用层: 包含支持应用系统的高层协议
  运输层: 位于不同主机进程之间的通信
  网络层: 不同主机之间的通信
  链路层: 相邻节点之间的通信
  物理层: 传输bit,

## Slide 4
第一章:计算机网络和Internet
.
  R25
  Routers process network, link and physical layers (layers 1 through 3). (This is a little bit of a white lie, as modern routers sometimes act as firewalls or caching components, and process Transport layer as well.)
  Link layer switches process link and physical layers (layers 1 through2).
  Hosts process all five layers.

## Slide 5
第一章:计算机网络和Internet
.
  P3
  a) 电路交换网络更适合这种应用,理由如下：
    应用对带宽的需求比较平稳(突发很小)。因此，为应用在传输路径的每一条链路和交换机中预留资源(缓存、带宽等)不会导致过大的浪费。
    数据传输持续时间较长，建立/拆除连接的时间开销相对较小。
  b) 在题目假设条件下，分组交换网络中没有必要进行拥塞控制。
    最坏情况下，所有应用同时传输数据时链路也有足够的带宽予以容纳。因此，不会产生拥塞。

## Slide 6: 第一章:计算机网络和Internet
P12
  排队延迟指等待缓存队列前面分组被发送到传输链路上的时间。
  根据题目条件，该分组需要等待4.5个分组，即排队延迟为4.5个分组的传输时间。
  代入具体数值，该分组经历的排队延迟为：4.5*1500*8/(2*106)=0.027秒
  一般化，，在队列中等待传输的总数据量为：
    nL+L-x=(n+1)L-x位假设当前正在传输的分组已经传输了x位，则该分组还剩余L-x位没有发送。故，分组排队延迟的一般形式为：
  ((n+1)L-x)/R

## Slide 7: 第一章:计算机网络和Internet
P25
  带宽-延迟积 = R*tprop= 2*106*20000*103/(2.5*108)=160000 (位)=160kb
  min(R*tprop , L) = 160000 bits
  带宽延迟积:正在链路中传输的最大数据位数(bits)
  位宽= 传播速度* 1位传输时间
  2.5*108*[1/(2*106)]=125米
  位宽的一般形式：s*(1/R)=s/R

## Slide 8: 第一章:计算机网络和Internet
P27
  带宽-延迟积 = R*tprop= 1*109*20000*103/(2.5*108)=8*107(位)=80000kb
  min(R*tprop , L) = 800000 bits
  带宽延迟积:正在链路中传输的最大数据位数(bits)
  位宽= 传播速度* 1位传输时间
  2.5*108*[1/(1*109)]=0.25米

## Slide 9: 第一章:计算机网络和Internet
P28
  a) ttrans + tprop = 400 msec + 80 msec = 480 msec.
  b) 20 * (ttrans + 2 tprop) = 20*(20 msec +2* 80 msec) = 3.6 sec.
  c) Breaking up a file takes longer to transmit because each data packet and its corresponding acknowledgement packet add their own propagation delays.

## Slide 10: 第一章:计算机网络和Internet
即当S为时文件传输时间最小。
P33